## Slide 1
미세먼지 유발 영향인자 분석 및 개선안 도출
C반 하지혜

## Slide 2
종합 실습
과제 정의
주제 및 방향: 미세먼지 발생에 영향을 미치는 변수(요인) 파악을 통해 미세먼지 발생량을 줄일 수 있는 방안을 찾는다.
- 분석 배경: 미세먼지로 인해 건강, 환경, 경제 등 영향을 주면서 다양한 문제를 일으키고 있다. 그래서 대기 중 오염물질과 기상정보를 활용하여 미세먼지 발생/증가에 영향을 미치는 인자를 도출하고 그 영향도를 분석하려 한다.

## Slide 3
종합 실습
과제 정의
변수 번호 | 변수 | 변수 설명 | 변수 역할 | 변수 형태
1 | MeasDate | 측정일자(2019-07-01 ~ 2020-06-30) | 제외 | 연속형
2 | PM10 | 미세먼지 농도(10㎍/㎥) | 목표변수 | 연속형
3 | O3 | 오존 농도, NOx와 VOCs 등이 자외선과 반응해 생성된 2차 오염물질이다. 자동차, 산업시설 등에 의해 생성된다. | 설명변수 | 연속형
4 | NO2 | 이산화질소 농도, 대기 중에서 휘발성유기화합물과 반응하여 오존을 생성한다. | 설명변수 | 연속형
5 | CO | 일산화탄소 농도 | 설명변수 | 연속형
6 | SO2 | 아황산가스 농도, 석탄과 석유의 연소, 산업공정 등에서 발생한다. | 설명변수 | 연속형
7 | TEMP | 기온(°C) | 설명변수 | 연속형
8 | RAIN | 강수량(mm) | 설명변수 | 연속형
9 | WIND | 풍속(m/s) | 설명변수 | 연속형
10 | WIND_DIR | 풍향(16방위) - 360도 기준 | 설명변수 | 연속형
11 | HUMIDITY | 습도(%) | 설명변수 | 연속형
12 | ATM_PRESS | 현지기압(hPa) | 설명변수 | 연속형
13 | SNOW | 적설(cm) | 설명변수 | 연속형
14 | CLOUD | 전운량(10분위), 10등급으로 갈수록 구름의 양이 많다. | 설명변수 | 연속형
- 변수의 종류와 설명은 다음과 같다.

## Slide 4
종합 실습
과제 정의
국가미세먼지정보센터에서 제공하는 정보: 미세먼지 배출량, SO, NO, CO 등
-> SO, NO, CO가 미세먼지와 관련있다고 볼 수 있다.

## Slide 5
종합 실습
과제 정의
외국 사례를 보면 미세먼지와 O3, CO, SO2, NOx를 예측하여 정보를 제공한다. 대기환경을 나타낼 때 중요한 지표인 것을 알 수 있다.

## Slide 6
종합 실습
분석 계획
데이터 처리
데이터 특성 확인: describe
결측치 및 이상치 확인, 처리: IQR 방식
2. 탐색적 분석 및 통계분석
히스토그램, 산점도, 시계열도표 등 그래프를 활용하여 데이터들의 분포, 연관성 파악해보기
상관계수 히트맵으로 미세먼지와 변수들의 관계 파악해보기
3. 모델링 및 모델 평가
회귀분석
의사결정 트리
랜덤 포레스트
그래디언트 부스팅
4. 영향인자 선정 및 결과 정리

## Slide 7
종합 실습
데이터 현황
- 이상치가 존재하기 때문에 결측치를 중앙값으로 채우는 것이 좋다고 판단하였다.
- CO의 결측치가 55개 존재한다.

## Slide 8
종합 실습
데이터 현황
- O3, NO2, CO, HUMIDITY 변수에 이상치가 존재하기 때문에 제거하려고 한다.

## Slide 9
종합 실습
데이터 현황
- IQR 방식으로 이상치를 제거한 후의 모습이다.

## Slide 10
종합 실습
데이터 현황
- IQR 방식을 이용하여 이상치를 제거한 후, 데이터의 개수가 342개가 되었다.
(가장 처음의 데이터는 366개)

## Slide 11
종합 실습
데이터 현황
목표변수인 PM10과 분포가 비슷한 설명변수는 O3, NO2, WIND 이다.
RAIN, SNOW는 관계가 없어 보인다.

## Slide 12
종합 실습
데이터 현황
- 산점도로 CO와 PM10의 관계를 확인해 보면 CO가 높을수록 PM10이 높은 경향이 있다.

## Slide 13
종합 실습
데이터 현황
- 시계열도표를 보면, HUMIDITY가 높은 시기에 PM10이 높은 경향이 있다.

## Slide 14
종합 실습
데이터 현황
PM10과 관련이 커 보이는 변수(O3, NO2, CO, TEMP)들끼리 산점도를 그린 것이다.
O3, NO2, CO가 증가할수록 PM10이 조금씩 증가하는 경향을 보인다.
TEMP가 증가할수록 PM10은 조금씩 감소하는 경향을 보인다.

## Slide 15
종합 실습
데이터 현황
PM10과 설명변수들의 상관계수
NO2: 0.35
CO: 0.52
SO2: 0.43
TEMP: -0.29
NO2, CO, SO2는 양의 상관관계를 가지고, TEMP는 음의 상관관계를 가진다.

## Slide 16
종합 실습
EDA 결론
탐색 기법 | 관련 변수
국가미세먼지정보센터 | SO2, NO2, CO
외국 사례 | O3, CO, SO2, NO2
히스토그램 | O3, NO2, WIND
시계열도표 | HUMIDITY: 양의 상관관계
산점도 | O3, NO2, CO: 양의 상관관계 TEMP: 음의 상관관계
상관계수 | NO2, CO, SO2: 양의 상관관계 TEMP: 음의 상관관계

## Slide 17
종합 실습
모델링 & 요약
평균, min, max값의 차이가 심하기 때문에 회귀분석을 하면 기울기의 차이가 심하게 나올 것이라 예상된다. 그렇기 때문에 표준화 수행이 필요하다.
1) 회귀 분석 - 표준화

## Slide 18
종합 실습
모델링 & 요약
표준화 후의 모습이다. (목표변수인 PM10, 날짜는 표준화 제외)
1) 회귀 분석 - 표준화

## Slide 19
종합 실습
모델링 & 요약
모든 변수를 넣고 회귀 분석을 시행한 결과이다. 이때의 정확도는 0.495이다.
p-value가 0.05보다 높은 변수가 존재하여 하나씩 제거하려고 한다.
1) 회귀 분석

## Slide 20
종합 실습
모델링 & 요약
p-value가 0.05 보다 높은 변수를 하나씩 반복적으로 제거한 결과이다.
O3, NO2, CO, TEMP, RAIN, WIND, WIND_DIR, ATM_PRESS 변수를 남겼을 때 p-value가 0.05 이하인 것을 확인할 수 있다.
이때의 정확도는 0.498이다.
O3, NO2, CO, WIND_DIR: 양의 상관관계
TEMP, RAIN, ATM_PRESS: 음의 상관관계
1) 회귀 분석

## Slide 21
종합 실습
모델링 & 요약
VIF가 10 이상인 변수가 없으므로 다중공선성이 없다.
1) 회귀 분석
train data의 결정계수는 0.515
test data의 결정계수는 0.405

## Slide 22
종합 실습
모델링 & 요약
변수들의 계수를 나타낸 그래프이다.
WIND_DIR, WIND, CO, NO2, O3는 양의 상관관계
ATM_PRESS, RAIN, TEMP는 음의 상관관계
1) 회귀 분석

## Slide 23
종합 실습
모델링 & 요약
- 트리 분리에 영향이 큰 변수: CO, CLOUD, O3, NO2, TEMP
2) 의사결정 트리

## Slide 24
종합 실습
모델링 & 요약
2) 의사결정 트리
설명변수의 중요도를 내림차순 정렬한 것이다.
CO, O3, TEMP, NO2, CLOUD 순으로 중요하다.

## Slide 25
종합 실습
모델링 & 요약
3) 랜덤 포레스트
- 트리 분리에 영향이 큰 변수: CO, O3, CLOUD, TEMP, NO2

## Slide 26
종합 실습
모델링 & 요약
3) 랜덤 포레스트
- 중요 설명변수: CO, O3, TEMP, NO2, CLOUD

## Slide 27
종합 실습
모델링 & 요약
중요 설명변수: CO, O3, NO2, TEMP, CLOUD
4) 그래디언트 부스팅

## Slide 28
종합 실습
모델링 & 요약
회귀분석, 의사결정나무, 랜덤 포레스트, 그래디언트 부스팅 순으로 오차가 높다.
의사결정나무를 여러 번 생성하여 최적의 트리를 찾는 것이 랜덤 포레스트이고, 이전 모델의 오차를 개선하는 모델이 그래디언트 부스팅이기 때문에 이러한 결과가 나온 것 같다.
- 모델 평가

## Slide 29
종합 실습
모델링 & 요약
모델링 | 관련 변수
회귀분석 | O3, NO2, CO, TEMP, RAIN, WIND, WIND_DIR, ATM_PRESS
의사결정 트리 | CO, CLOUD, O3, NO2, TEMP
랜덤포레스트 | CO, CLOUD, O3, NO2, TEMP
그래디언트 부스팅 | CO, CLOUD, O3, NO2, TEMP
O3, NO2, CO, TEMP: 모든 모델에 포함되어 있다.
CLOUD: 의사결정 트리, 랜덤포레스트, 그래디언트 부스팅에 포함되어 있다.
RAIN, WIND, WIND_DIR, ATM_PRESS: 회귀분석에 포함되어 있다.

## Slide 30
종합 실습
결론(EDA, 모델링에서 뽑은 설명변수 종합)
O3: 오존 농도가 높을수록 미세먼지 농도가 높다.
NO2: 이산화질소 농도가 높을수록 미세먼지 농도가 높다.
CO: 일산화탄소 농도가 높을수록 미세먼지 농도가 높다.
SO2: 아황산가스 농도가 높을수록 미세먼지 농도가 높다.
WIND_DIR: 각도가 높을수록, 즉 북서풍일수록 미세먼지 농도가 높다.
TEMP: 기온이 낮을수록 미세먼지 농도가 높다.
RAIN: 강수량이 적을수록 미세먼지 농도가 높다.
ATM_PRESS: 기압이 낮을수록 미세먼지 농도가 높다.
CLOUD: 구름이 적을수록 미세먼지 농도가 높다.

## Slide 31
종합 실습
결론(EDA, 모델링에서 뽑은 설명변수 종합)

## Slide 32
종합 실습
결론(EDA, 모델링에서 뽑은 설명변수 종합)
O3, NO2, CO, SO2: EDA, 모델링을 통해 미세먼지와 연관성이 있다고 나왔고, 실제 사례에서도 해당 변수들을 사용하고 있기 때문에 적합하다고 생각한다.
WIND_DIR: 실제로 동풍보다 서풍이 불 때 미세먼지 농도가 높아진다는 연구결과가 존재하기 때문에 적합하다고 생각한다.
RAIN, CLOUD는 구름의 양과 강수량이 연관이 있어 보이기 때문에 최종 설명변수로 선정하기에는 부적합하다고 생각한다.
TEMP: 기온이 낮으면 겨울일 확률이 높고, 겨울에는 강수량이 적기 때문에 마찬가지로 부적합하다고 생각한다.
ATM_PRESS: 기압이 낮으면 비가 올 확률이 있기 때문에 RAIN가 연관이 있어 보이기 때문에 부적합하다고 생각한다.

## Slide 33
종합 실습
Lesion Learn(미세먼지 저감을 위한 방안)
오존: 자동차 운행을 줄이고, 대중교통을 이용한다. 기온이 높을 경우 오존이 발생하기 쉽기 때문에 지구온난화와 연관이 있다.
이산화질소: 노후 경유차 운행 제한, 친환경보일러로 교체 등 연소과정을 거치는 분야에서 이산화질소 저감을 위한 노력을 해야 한다.
일산화탄소: 가스를 사용할 때 발생하므로 연소 장비를 사용할 때 올바르게 조정했는지 확인하고 유지관리에 주의가 필요하다.
아황산가스: 난방장치, 발전소 등에서 발생하므로 에너지 절약을 위한 노력을 해야 한다.
에너지와 관련된 이유가 많으므로 화석연료의 사용을 줄이고 친환경 에너지의 비중을 키우는 것이 중요해 보인다.

## Slide 34
종합 실습
Lesion Learn(느낀점)
- 데이터의 특성에 따라 다른 방법을 취해야 하기 때문에 결측치, 이상치 처리가 어려웠다.
- 1년 치 데이터만 존재하기 때문에 이상치를 너무 많이 삭제하면 모델링 정확도가 내려가기 때문에 몇몇 변수만 선택적으로 이상치를 제거하였다.
- 미세먼지에 대한 기본 지식이 부족해 데이터를 분석하는 데 힘들었다. 그래서 인터넷 검색을 통해 실제 사용되는 지표를 찾고, 기본 지식을 쌓은 후 분석을 시도했다.